## Slide 1: Gradjevinski otpad i odlaganje
PRODUKTI OD PLASTKE

## Slide 2: Podjela materijala prema porijeklu
PRIRODNI materijali su oni koje covjek uzima iz prirode i koristi bez promjene njene strukture VJESTACKI materijali se dobijaju vjestackim putem (plasticni materijali, guma, staklo i slicno)

## Slide 3: Plasticne mase
PLASTICNE MASE su vjestacki materijali koji imaju veoma siroku primjenu.
Skoro sve nastaju iz hemikalija iz nafte.
Npr. Poliester, celofan, najlon, perlon, stiropor.
Dobre osobine plastike su:
Mala tezina, velika trajnost
Otpornost na vlagu, dobri izolatori struje i toplote, lako se obradjuju, veoma su cvrste...

## Slide 4: Obrada plasticnih masa
Plastične mase se najčešće obrađuju:
Livenjem (masa se zagreva na 80-160°C a potom se podpritiskom unosi u kalup)
Presovanjem (posle unošenja mase u kalup ista se presuje pod pritiskom od 600 bara. Tako se dobijaju kratke cevi, elementi za mašine, vrste ploča,...)
Valjanjem (tanke ploče i folije)
Izvlačenjem (zagrejana masa se propušta kroz pužnu presu iizvlači: duge cevi,...)
Raspršivanjem (u omekšalu masu se ubacuje vazduh,materijal koji isparava i pravi šupljine: termoizolacioni materijali,...

## Slide 5: Plastika u graditeljstvu
Graditeljstvo danas u različite svrhe upotrebljava dostupne materijale. Dok su u stara vremena graditelji tradicionalno koristili uglavnom prirodne materijale poput kamena, opeke ili drva u raznim kombinacijama, u novije vrijeme čelik, beton i staklo omogućili su korištenje i materijala koji su stvoreni umjetno, u laboratoriji.
Višegodišnjim usavršavanjem njihove su toplinske i druge karakteristike postale konkurentne tradicionalnim materijalima pa se i njihova uporaba u graditeljstvu povećala.
U 2007. godini u svijetu je proizvedeno oko 270 miliona tona polimernih materijala te oko 245 miliona tona plastike. Najveći dio tog plastičnog dijela uporabljen je u industriji ambalaže, no građevinska industrija drugi je po redu najveći potrošač tih materijala.

## Slide 6: Kako i na koji način plastika ucestvuje u graditeljstvu?
Pri svakoj rekonstrukciji stare gradnje današnji se majstori susreću s odvodnim i kanalizacijskim cijevima koje su izrađene od livenog željeza, čeličnog lima, olovnih materijala ili keramike. Danas za tu svrhu redovno koristimo plastične cijevi, lagane, jednostavne za ugradnju, trajne, fleksibilne, jeftinije.
Mogu biti polietilenske (oznaka PE), polivinilske (PVC), polipropilenske (PP) i polimerne s ojačanjima od staklenih vlakana (GRP). Polietilenske su najpoznatije, dobijaju se pirolizom lakog benzina, dakle posredno iz nafte i naftinih derivata.
Ovaj se materijal različite gustine pokazao postojan na hemikalije i otapala i to mu je najvažnije svojstvo, ima dobre mehaničke i izolacijske osobine.

## Slide 7: Primjena plasticnih masa u gradjevinarstvu
Plastične mase se najčešće koriste za:
Izradu krovnog pokrivača, talasastih ili ravnih ploča koje mogu biti providne ili obojene
Izradu materijala za završnu obradu poda (linoleum, vinasploče, vinfleks,tepisi od sintetičkih materijala,...),
Proizvodnju vodovodnih i kanalizacionih cijevi i fazonskihkomada (fitinga)
Izradu polimerbetona i polimermaltera (sintetičke smole)
Izradu filter plastica za upotrebu u niskogradnji za odvajanje različitih slojeva zemljišta,
Za proizvodnju poliestarskih mreža koje se koriste za sanacije kolovoznih konstrukcija i obezbjeđenje kosina

## Slide 8: Elementi od plasticnih masa

## Slide 9: Tehnologija reciklaze odpadne plastike
Efikasno sortiranje plastike, kao i kontinualno praćenje različitih tokova plastičnog otpada, su dva ključna pitanja za razvoj optimalne strategije za reciklažu plastičnog čvrstog otpada. Posmatrano iz ovog ugla tehnologije za reciklažu plastike mogu se podeliti u četiri osnovne kategorije:
− Primarna: Re-ekstrudiranje, odnosno ponovno vraćanje plastike istih karakteristika u sam proizvodni proces
− Sekundarna: Mehanička, razvijena u cilju reciklaže različitih proizvoda od plastike fizičkim postupcima
− Tercijarna: Hemijska, namenjena da proizvede sirovine za hemijsku industriju
− Kvarterna: Dobijanje energije, odnosno, potpuna ili delimična oksidacija plastičnih otpadnih materijala u cilju proizvodnje toplote, i / ili gasovitih goriva, ulja, i / ili materijala koji se odlaže (na primer, pepeo)

## Slide 10: Sta mi mozemo da ucinimo po pitanju reciklaze?
Možemo da smanjimo upotrebu plastike za jednokratnu upotrebu – kesa, slamki, plastičnih flaša, plastičnog pribora za jelo…
Možemo, na primer, da koristimo čvrste „obične“ sapune umesto tečnih jer se njihova ambalaža brzo i lako razgrađuje.
Otpad koji se može reciklirati možemo da bacamo u kontejnere za reciklažni otpad (možda ne znate, ali njih zapravo ima oko nas, iako su malo skriveni).
Plastiku koju želimo da odbacimo možemo da damo sakupljačima sekundarnih sirovina.
Plastiku koja se može reciklirati možemo čak i da prodamo kompanijama koje se bave reciklažom (a kojih ima i u Srbiji i mogu da dođu na vašu adresu ako je imate više) ili da je odnesemo u reciklažni centar.
Možemo da kupujemo kod kompanija posvećenih ordrživoj proizvodnji, onih koje u proizvodnji koristi materijale koji se mogu reciklirati ili koji koriste malo ili nimalo plastike za ambalažu.
Možemo da poklanjamo i primamo na poklon stvari koje smo prerasli ili prestali da koristimo.
Možemo da stvarno koristimo taj ceger.
Uz sve ove stvari koje pojedinac može da učini, jednako je važno da zahtevamo da se i država jednako pažljivo posveti ovom problemu.

## Slide 11
HVALA NA PAZNJI !!!